## Slide 1: Vom Finding zum Fix
Active Directory Security mit AI Agents und Model Context Protocol (MCP)
Protiviti GmbH · Michael Herpers · 2026
Notes: KERNBOTSCHAFT: Heute geht es um eine konkrete Frage: Wie bringt man einen AI Agenten kontrolliert an ein klassisches Active Directory – vom Finding bis zum Fix? WAS ICH SAGE (ca. 1 Min.): - Kurze Vorstellung: Michael Herpers, Senior Manager Technology Consulting – Microsoft bei Protiviti. - Ankündigung: 15 Minuten Einordnung und Architektur, dann etwa 10–12 Minuten Live-Demo, in der ein AI Agent über MCP ein Active Directory analysiert, Findings korreliert und eine Remediation mit Human Approval umsetzt. - Versprechen an beide Zielgruppen: IT-Leiter bekommen Antworten zu Mehrwert, Governance und Risiko; Administratoren sehen die konkrete Architektur mit Foundry, API Management, MCP, Service Accounts und LDAPS. DAUER: ca. 1 Minute (Stand: ~1 Min.). Gesamtformat: 50 Minuten – ca. 27 Min. Folien, 15 Min. Live-Demo, ca. 7 Min. Einordnung, 1 Min. Puffer. ÜBERGANG: „Ein kurzer Blick auf den Fahrplan der nächsten 50 Minuten.“ HINWEIS FÜR MICH: Datum/Veranstaltungsname in der Zeile unten ergänzen.

## Slide 2: Agenda
1
Ausgangslage
Warum Active Directory und AI Agents zusammen­gehören – und wo das Risiko liegt
≈ 6 Min.
2
Grundlagen
Agents, MCP, Microsoft Foundry und API Management verständlich erklärt
≈ 9 Min.
3
Architektur und Sicherheit
Zwei getrennte Pfade, Least Privilege, Human Approval
≈ 11 Min.
4
Live-Demo
Vom Finding zum Fix – Assessment, Freigabe, Remediation, Verifikation
≈ 15 Min.
5
Einordnung
Governance-Checkliste, Chancen und Grenzen, Roadmap, Takeaways
≈ 8 Min.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Fünf Kapitel, ein roter Faden – Detect → Assess → Approve → Remediate → Verify. Die Demo in der Mitte ist der Höhepunkt, alles davor bereitet sie vor, alles danach ordnet sie ein. WAS ICH SAGE (ca. 1 Min.): - Kurz die fünf Kapitel nennen. Betonen: Ich erkläre die Technologien (Agents, MCP, Foundry, APIM) bewusst von Grund auf – niemand muss Vorwissen mitbringen. - Hinweis an das Publikum: Fragen gern direkt zwischendurch, der Puffer ist eingeplant. DAUER: ca. 1 Minute (Stand: ~2 Min.). ÜBERGANG: „Starten wir mit der Ausgangslage: Warum treffen hier zwei Welten aufeinander?“

## Slide 3: Warum ist das relevant?
Klassisches Active Directory trifft auf moderne AI Agents
Active Directory
Seit über 25 Jahren im Einsatz
Zentraler Identitätsdienst in fast jedem Unternehmen – hochkritisch
Kompromittierung bedeutet Kontrolle über die gesamte Domäne
Security-Reviews sind manuell, punktuell und aufwendig
MCP
Die Frage ist nicht ob, sondern wie: Wie viel darf ein Agent in meinem Active Directory tun – und wer entscheidet das?
AI Agents
Verstehen Ziele in natürlicher Sprache
Planen selbstständig und nutzen Werkzeuge statt nur zu antworten
Korrelieren Ergebnisse aus mehreren Quellen und schlagen Maßnahmen vor
Brauchen dafür Zugang zu Systemen – genau hier entsteht das Risiko
Notes: KERNBOTSCHAFT: Zwei Welten treffen aufeinander – ein 25 Jahre altes, hochkritisches Identitätssystem und AI Agents, die nicht mehr nur antworten, sondern handeln wollen. Die spannende Frage ist die Kontrolle. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Active Directory ist in fast jedem Unternehmen das Rückgrat der Identität. Wer AD kontrolliert, kontrolliert die Domäne – deshalb sind AD-Findings so kritisch. - Gleichzeitig sind AD-Security-Reviews heute meist manuell: PowerShell-Skripte, Excel-Listen, punktuelle Audits. - AI Agents können planen, Werkzeuge nutzen und Ergebnisse korrelieren – aber dafür brauchen sie Zugang. Und genau dieser Zugang ist das Risiko, über das wir heute sprechen. - Für IT-Leiter: Es geht um Governance – wer entscheidet, was der Agent darf? Für Admins: Es geht um Berechtigungen – wie stelle ich das technisch sicher? DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~4 Min.). ÜBERGANG: „Wie sieht die Realität in vielen Active Directories heute aus? Ein Blick auf typische Schwachstellen.“

## Slide 4: Active Directory unter Druck
Typische Schwachstellen, die ein Assessment heute findet
Privilegierte Konten
Zu viele Mitglieder in Domain Admins & Co. – oft historisch gewachsen
Passwörter ohne Ablauf
„Password never expires“ auf Service- und Admin-Accounts
Stale Accounts
Konten ohne Anmeldung seit Monaten – aber mit aktiven Rechten
Service Accounts
Hohe Rechte, selten rotiert, häufig unbekannter Eigentümer
Fehlende Transparenz
Prüfungen sind manuell, punktuell und schwer wiederholbar
Lange Reaktionszeit
Vom Finding bis zur Umsetzung vergehen oft Wochen
Wer Active Directory kontrolliert, kontrolliert die Identitäten – und damit das Unternehmen.
Die gute Nachricht: Diese Findings sind gut maschinell erkennbar – strukturierte Daten, klare Regeln, wiederholbare Abfragen. Genau hier setzt der AI Agent an.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Die typischen AD-Schwachstellen sind bekannt, aber in der Praxis schwer dauerhaft im Griff zu halten. Sie sind strukturiert und regelbasiert erkennbar – ideal für einen Agenten. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Die sechs Karten kurz durchgehen – die meisten im Raum werden einige davon aus dem eigenen Haus kennen (Kopfnicken abholen). - Besonders hervorheben: nicht ablaufende Passwörter auf Service Accounts und stale privilegierte Konten – genau diese zwei Findings tauchen in der Demo wieder auf (svc-backup). - Pointe: Das Problem ist nicht das Erkennen, sondern das wiederholbare, zeitnahe Erkennen UND Umsetzen. Zwischen Finding und Fix liegt oft eine lange Strecke – daher der Titel des Vortrags. HINWEIS FÜR MICH: Keine konkreten Prozentzahlen auf der Folie – wenn ich Zahlen aus eigenen Assessments nennen will, hier in den Notizen ergänzen. DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~6 Min.). ÜBERGANG: „Bevor wir sehen, wie ein Agent das löst – klären wir kurz die Begriffe, die heute fallen.“

## Slide 5: Die Begriffe des Tages
Acht Bausteine – kurz erklärt, bevor es technisch wird
LLM
Sprachmodell, das Text versteht und erzeugt – das „Gehirn“ des Agenten
AI Agent
LLM plus Ziel, Instruktionen und Werkzeuge – kann planen und handeln
MCP
Model Context Protocol: offener Standard, über den Agents Tools nutzen
Tool
Eine definierte Funktion mit klarer Schnittstelle, z. B. get_user
Microsoft Foundry
Microsofts Plattform zum Bauen, Betreiben und Absichern von Agents
Azure API Management
Zentrales Gateway: Authentifizierung, Policies, Logging für alle Aufrufe
LDAPS
Verschlüsselter Zugriff auf Active Directory über TCP 636
Human Approval
Ein Mensch gibt eine Aktion frei, bevor sie ausgeführt wird
Merksatz: Das LLM denkt, der Agent plant, MCP verbindet, die Plattform kontrolliert – und der Mensch entscheidet.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Acht Begriffe reichen, um den Rest des Vortrags zu verstehen. Der Merksatz unten ist die Eselsbrücke. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Obere Reihe (teal): die KI-Seite – LLM, Agent, MCP, Tool. Untere Reihe (navy): die Plattform-Seite – Foundry, API Management, LDAPS. Orange: der Mensch im Prozess. - Nicht jede Karte vorlesen – den Merksatz betonen: „Das LLM denkt, der Agent plant, MCP verbindet, die Plattform kontrolliert, der Mensch entscheidet.“ - Hinweis: Alle Begriffe kommen auf den nächsten Folien im Detail wieder. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~7,5 Min.). ÜBERGANG: „Fangen wir mit dem Unterschied an, der am häufigsten unterschätzt wird: Chatbot versus Agent.“

## Slide 6: Von Chatbots zu Agents
Der Unterschied zwischen Antworten geben und Aktionen durchführen
Kein Systemzugriff · keine Werkzeuge · keine Verifikation – das Ergebnis ist Text
Nutzt definierte Werkzeuge · liest echte Daten · handelt innerhalb definierter Grenzen
Mehr als ein Chatbot: Der Mehrwert entsteht, wenn der Agent mehrere Werkzeuge orchestriert und die Ergebnisse korreliert.
Chatbot
AI Agent
Antwortet aus dem Training
Plant, handelt, prüft
Frage
Antwort
Ziel
Plan
Tools
Aktion
Ergebnis
Notes: KERNBOTSCHAFT: Ein Chatbot gibt Antworten. Ein Agent verfolgt ein Ziel, wählt Werkzeuge, führt Aktionen aus und bewertet das Ergebnis. Genau die Werkzeuge (Tools) sind der Punkt, an dem Sicherheit entsteht – oder verloren geht. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Chatbot: Frage rein, Text raus. Kein Zugriff auf Systeme, keine Verifikation – nützlich, aber begrenzt. - Agent: Bekommt ein Ziel („Analysiere mein AD auf Risiken“), zerlegt es in Schritte, ruft Werkzeuge auf, bewertet die Ergebnisse und schlägt Aktionen vor. - Der hervorgehobene Schritt „Tools“ ist der Dreh- und Angelpunkt: Welche Werkzeuge der Agent hat und mit welchen Rechten sie laufen, bestimmt, was er tatsächlich kann. - Für Entscheider: Genau deshalb ist ein Agent mehr als ein Chatbot – und braucht deshalb Governance. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~9 Min.). ÜBERGANG: „Schauen wir einmal in einen Agenten hinein – woraus besteht er eigentlich?“

## Slide 7: Anatomie eines AI Agenten
Fünf Bausteine – und warum Governance von Anfang an dazugehört
1
Modell
Das LLM – versteht die Aufgabe und formuliert Ergebnisse
2
Instruktionen
Rolle, Ziele und Regeln – z. B. „nichts ohne Freigabe ändern“
3
Tools (MCP)
Die Hände des Agenten – nur was als Tool existiert, kann er tun
4
Kontext
Tool-Antworten und Verlauf – daraus entsteht die Korrelation
5
Governance
Berechtigungen, Approval, Logging – was tatsächlich passieren darf
Der Agent arbeitet in einer Schleife
Ziel verstehen
Tool wählen
Tool ausführen
Ergebnis bewerten
Nächster Schritt oder Abschluss
Baustein 5 ist kein Add-on, sondern das, was einen Agenten unternehmenstauglich macht.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Ein Agent besteht aus fünf Bausteinen. Die Tools bestimmen, was er tun KANN; die Governance bestimmt, was er tun DARF. Beides ist Architektur, nicht Prompt. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Die fünf Karten von links nach rechts: Modell (denkt), Instruktionen (Rolle und Regeln), Tools (Hände – in unserem Fall über MCP), Kontext/Gedächtnis (hier entsteht die Korrelation mehrerer Tool-Ergebnisse), Governance (orange: Berechtigungen, Approval, Logging). - Die Schleife unten erklärt, warum ein Agent „mehrere Tools orchestriert“: Er entscheidet nach jedem Ergebnis, was als Nächstes nötig ist – genau das sehen wir später live. - Für Entscheider: Governance ist Baustein Nummer 5, nicht ein nachträgliches Pflaster. BEWUSST WEGLASSEN: Modellvergleiche, Prompt-Engineering-Details, Token-Limits. DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~11 Min.). ÜBERGANG: „Wie kommt der Agent kontrolliert an seine Werkzeuge? Dafür gibt es einen offenen Standard: MCP.“

## Slide 8: MCP in 90 Sekunden
Model Context Protocol: definierte Werkzeuge statt direktem Systemzugriff
Anwender
fragt in natürlicher Sprache
AI Agent
entscheidet, welche Tools nötig sind
MCP Server
führt kontrollierte Aktionen aus
Zielsystem
Active Directory über LDAPS
Strukturierte Ergebnisse gehen zurück an den Agenten
Beispielhafte MCP Tools in der Demo
get_privileged_groups
get_inactive_users
get_password_policy_violations
audit_admin_accounts
get_user
disable_user
enable_user
Read-only MCP · ohne Approval
Remediation MCP · Human Approval vor jeder Schreiboperation
Notes: KERNBOTSCHAFT: MCP gibt dem LLM keinen direkten Systemzugriff, sondern definierte Werkzeuge mit klaren Schnittstellen. Der Agent entscheidet, welche Tools er braucht; der MCP Server führt sie kontrolliert aus und liefert strukturierte Ergebnisse zurück. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Ablauf oben: Anwender fragt in natürlicher Sprache → Agent wählt Tools → MCP Server führt sie aus → Zielsystem antwortet → strukturierte Ergebnisse gehen zurück an den Agenten. - Wichtig: Der Agent „kennt“ nur die Tools, die der MCP Server anbietet. Gibt es kein Tool zum Löschen, kann er nicht löschen – egal, was im Prompt steht. - Unten die Tools der Demo: fünf lesende (teal) und zwei schreibende (navy). Die zwei Farben sind bewusst gewählt – sie ziehen sich durch den ganzen Vortrag. BEWUSST ERKLÄREN: Tools als Vertrag zwischen Agent und System; Trennung lesend/schreibend. BEWUSST WEGLASSEN: Protokolldetails (JSON-RPC, Transport, Schema-Formate) – für diese Zielgruppe nicht nötig. DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~13 Min.). ÜBERGANG: „Was genau sieht der Agent von so einem Tool? Ein Blick auf den Tool-Vertrag.“

## Slide 9: Ein Tool ist ein Vertrag
Was der Agent von einem MCP Tool sieht – und was nicht
Tool-Definition (vereinfacht)
name: get_user
description: Liest Status und Flags eines
AD-Benutzerkontos (read-only)
input: sAMAccountName (string)
output: enabled, lastLogon,
passwordNeverExpires,
memberOf[]
server: ca-ad-mcp-demo
account: svc-mcp-read
Der Agent sieht
✓
Name und Beschreibung des Tools
✓
Erwartete Eingaben und Rückgabefelder
✓
Strukturierte Ergebnisse als Daten
Der Agent sieht nicht
✕
Passwörter, Zertifikate, Verbindungsdaten
✕
Den Domain Controller oder LDAP direkt
✕
Nicht angebotene Tools – z. B. delete_user
Was nicht als Tool existiert, kann der Agent nicht tun – egal, was im Prompt steht.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Ein MCP Tool ist ein Vertrag zwischen Agent und System. Der Agent sieht nur die Schnittstelle – nie Credentials, nie das System selbst. Was es als Tool nicht gibt, kann er nicht tun. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Links eine vereinfachte Tool-Definition von get_user: Name, Beschreibung, Eingabe, Ausgabe. Das ist alles, was das Sprachmodell kennt. - Rechts: Was der Agent sieht (Schnittstelle, strukturierte Ergebnisse) und was nicht (Credentials, LDAP, nicht angebotene Tools). - Pointe: Es gibt in unserem Read-only-MCP kein delete_user. Selbst ein manipulierter Prompt kann kein Konto löschen – weil das Werkzeug fehlt. Das ist Least Privilege auf Tool-Ebene. - Für Admins: Der MCP-Server läuft als eigener Dienst mit eigenem Service Account – die Rechte des Tools sind die Rechte dieses Accounts, nicht die des Anwenders. BEWUSST WEGLASSEN: JSON-RPC, Transportprotokolle, Schema-Formate. DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~15 Min.). ÜBERGANG: „Und auf welcher Plattform läuft das Ganze? Drei Microsoft-Bausteine, kurz erklärt.“

## Slide 10: Die Plattform-Bausteine
Microsoft Foundry, Azure API Management, Container Apps, LDAPS – was wofür
Microsoft Foundry
Agent-Plattform
Hostet den Agenten mit Modell und Instruktionen
Bindet MCP-Server als Tools ein
Steuert Human Approval für sensible Tools
Azure API Management
Kontrollierter Zugang
Ein Zugangspunkt für alle MCP-Aufrufe
Authentifizierung, Policies, Rate Limits
Vollständiges Logging für Audit
Azure Container Apps
Laufzeit der MCP-Server
Zwei getrennte Container: Read-only und Remediation
Eigener Service Account je Container
Skalierbar, isoliert, versionierbar
LDAPS
Sichere Verbindung zu AD
Verschlüsselter LDAP über TCP 636
Nur vom Container-Netz zum Domain Controller
Kein Klartext-LDAP, keine Passwörter im Transit
Zusammen ergibt das eine Kette, in der jedes Glied eine Kontrollfunktion hat – kein Baustein vertraut blind dem anderen.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Vier Bausteine, vier klare Rollen. Foundry hostet den Agenten, API Management kontrolliert den Zugang, Container Apps betreiben die MCP-Server isoliert, LDAPS sichert den Weg zum Domain Controller. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Foundry: Hier lebt der Agent – Modell, Instruktionen, eingebundene MCP-Tools, Approval-Konfiguration. - API Management: Jeder Tool-Aufruf geht hier durch. Ein Ort für Authentifizierung, Policies und das Audit-Log – für Entscheider der wichtigste Governance-Punkt. - Container Apps: Zwei getrennte Container – das ist die technische Umsetzung der Read/Write-Trennung. - LDAPS: verschlüsselt, Port 636, nur aus dem Container-Netz. BEWUSST WEGLASSEN: Netzwerktopologie, Private Endpoints, Zertifikatsmanagement – bei Nachfrage im Q&A. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~16,5 Min.). ÜBERGANG: „Setzen wir die Bausteine zur Demo-Architektur zusammen.“

## Slide 11: Demo-Architektur
Zwei technisch getrennte Pfade: Assessment (Read-only) und Remediation (Human Approval)
Microsoft Foundry
AI Agent
Azure API Management
ein Zugangspunkt
Active Directory
vm-win2025-dc01
.mcpdemo.local
ASSESSMENT
Read-only · keine Approval
REMEDIATION
Human Approval vor jeder Änderung
AD MCP
ca-ad-mcp-demo
Service Account
svc-mcp-read
LDAPS
TCP 636
Remediation MCP
ca-ad-mcp-remediation
Service Account
svc-mcp-remediate
LDAPS
TCP 636
Getrennte Container Apps · getrennte Service Accounts · getrennte Berechtigungen
Read-only Account: besitzt keine administrativen Rechte.
Remediation Account: ausschließlich gezielt delegierte Rechte für die vorgesehenen Aktionen.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Der Agent bekommt keine Admin-Rechte auf Active Directory. Es gibt zwei technisch getrennte Pfade: Assessment (Read-only) und Remediation (mit Human Approval). Beide laufen über API Management als kontrollierten Zugangspunkt. WAS ICH SAGE (ca. 3 Min.): - Links der Microsoft Foundry Agent – er kennt nur Tools, keine Credentials. - Alle Aufrufe gehen durch Azure API Management: ein Zugangspunkt, Authentifizierung, Logging, Policies. - Oberer Pfad (teal): AD MCP als Azure Container App „ca-ad-mcp-demo“, läuft mit dem Service Account „svc-mcp-read“ – keine administrativen Rechte – spricht per LDAPS (TCP 636) mit dem Domain Controller vm-win2025-dc01.mcpdemo.local. - Unterer Pfad (navy): separater Remediation MCP, eigene Container App „ca-ad-mcp-remediation“, eigener Service Account „svc-mcp-remediate“ mit ausschließlich gezielt delegierten Schreibrechten für die vorgesehenen Demo-Aktionen. Vor jeder Schreiboperation: Human Approval (orange). - Die Trennung ist keine Konfigurationsoption, sondern Architektur: zwei Container, zwei Accounts, zwei Berechtigungssätze. BEWUSST ERKLÄREN: Warum zwei Pfade (Blast Radius), warum APIM (ein Zugangspunkt statt vieler), warum LDAPS (verschlüsselt, kein Klartext-LDAP). BEWUSST WEGLASSEN: Netzwerkdetails (VNet-Integration, DNS, Zertifikatskette), Details der AD-Delegation (ACLs), Container-Images. DAUER: ca. 3 Minuten (Stand: ~19,5 Min.). ÜBERGANG: „Diese Architektur ist der Grund, warum ich sagen kann: Ein AI Agent ist kein Domain Admin.“

## Slide 12: Security by Design
Read-only versus Remediation, Least Privilege und Human Approval
AI Agent ≠ Domain Admin
Least Privilege
Nur die Rechte, die wirklich nötig sind
Read/Write Separation
Zwei MCP-Server, zwei Container Apps
Separate Service Accounts
svc-mcp-read und svc-mcp-remediate
API Management
Ein Zugangspunkt mit Auth und Logging
Credentials nicht im Prompt
Secrets bleiben in der Plattform
Human Approval
Manuelle Freigabe vor jeder Änderung
Unabhängige Verifikation
Read-only-Pfad prüft das Ergebnis
Für Entscheider
Für Administratoren
Governance und Kontrolle bleiben erhalten – der Agent handelt nur innerhalb definierter Leitplanken.
Technische Berechtigungen begrenzen, was der Agent tatsächlich tun kann – nicht der Prompt.
LDAPS
Verschlüsselt zum Domain Controller (TCP 636)
Notes: KERNBOTSCHAFT: „AI Agent ≠ Domain Admin.“ Acht Mechanismen sorgen dafür, dass der Agent nur das kann, was wir ihm technisch erlauben – nicht das, was im Prompt steht. WAS ICH SAGE (ca. 3 Min.): - Kurz durch die acht Karten gehen, nicht jede ausführlich – Schwerpunkt auf drei: Read/Write Separation, Credentials nicht im Prompt, Human Approval (orange hervorgehoben, weil es der sichtbare Moment in der Demo sein wird). - Least Privilege: der Read-only Account hat keine Admin-Rechte; der Remediation Account nur gezielt delegierte Rechte. - Credentials nicht im Prompt: Das LLM sieht nie Passwörter oder Secrets – die liegen in der Plattform (Container App / Key Vault). Prompt Injection kann keine Credentials abgreifen, die nicht da sind. - Unabhängige Verifikation: Nach einer Änderung prüft der Read-only-Pfad – also ein anderer Server mit einem anderen Account – ob die Änderung wirklich wirksam ist. - Zwei Zeilen unten: Für Entscheider heißt das Governance und Kontrolle. Für Administratoren heißt das: Berechtigungen begrenzen den Agenten, nicht der Prompt. BEWUSST WEGLASSEN: Details zu APIM-Policies, OAuth-Flows, Key-Vault-Referenzen. DAUER: ca. 3 Minuten (Stand: ~22,5 Min.). ÜBERGANG: „Die wichtigste dieser Leitplanken ist Human Approval – schauen wir uns den Ablauf im Detail an.“

## Slide 13: Human Approval im Detail
Wie aus einem Vorschlag eine kontrollierte Änderung wird
1
Vorschlag
Remediation-Plan mit Begründung und betroffenem Objekt
2
Tool-Aufruf
disable_user über den Remediation MCP – noch nicht ausgeführt
3
Approval Gate
Foundry stoppt und zeigt dem Menschen Aktion, Ziel und Kontext
4
Entscheidung
Freigeben oder ablehnen – nachvollziehbar protokolliert
5
Ausführung
svc-mcp-remediate führt genau diese eine Aktion aus
6
Verifikation
Unabhängig über den Read-only-Pfad: Enabled = false
Für Entscheider
Jede Änderung hat einen menschlichen Entscheider und einen Audit-Eintrag – revisionssicher.
Für Administratoren
Das Gate sitzt in der Plattform, nicht im Prompt – der Agent kann es nicht umgehen.
Ablehnen ist jederzeit möglich – dann passiert im Active Directory schlicht nichts.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Human Approval ist ein technisches Gate in der Plattform, kein Prompt-Hinweis. Der Agent schlägt vor, der Mensch entscheidet, erst dann wird ausgeführt – und unabhängig verifiziert. WAS ICH SAGE (ca. 2 Min.): - Die sechs Schritte durchgehen; die zwei orangen sind der Moment, den wir in der Demo bewusst anhalten. - Schritt 3: Foundry zeigt dem Menschen, WAS passieren soll (disable_user), WOMIT (svc-backup) und WARUM (Finding). Nichts passiert, bis geklickt wird. - Schritt 6: Die Verifikation läuft über einen anderen Server mit einem anderen Account – Vier-Augen-Prinzip zwischen zwei technischen Pfaden. - Für Entscheider: revisionssichere Entscheidung mit Audit-Eintrag. Für Admins: Das Gate kann der Agent nicht umgehen, weil es außerhalb seiner Kontrolle liegt. DAUER: ca. 2 Minuten (Stand: ~24,5 Min.). ÜBERGANG: „Welche Findings kann der Agent überhaupt liefern? Ein Blick auf die Tools.“

## Slide 14: Was kann der Agent untersuchen?
AD-Security-Tools des Read-only MCP und typische Findings
Tools des Read-only MCP
Beispiel-Findings
get_privileged_groups
Mitglieder privilegierter Gruppen
get_inactive_users
Konten ohne Anmeldung seit längerer Zeit
get_password_policy_violations
Verstöße gegen Passwortrichtlinien
audit_admin_accounts
Detailprüfung administrativer Konten
get_user
Einzelkonto mit Status und Flags
Privilegierter Account: Passwort läuft nie ab
Starke Konzentration administrativer Rollen
Potenziell stale privilegierte Accounts
Korrelation
Der Mehrwert: Der Agent kombiniert mehrere Abfragen zu einem Assessment Report – statt fünf einzelner Skripte.
Service Account „svc-backup“: Passwort läuft nie ab
Live-Demo
Notes: KERNBOTSCHAFT: Die einzelnen Tools sind bewusst einfach. Der Mehrwert entsteht, weil der Agent sie selbstständig kombiniert und die Ergebnisse zu Findings korreliert. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Links die fünf lesenden Tools – jedes für sich könnte auch ein PowerShell-Skript sein. - Der Agent entscheidet selbst, welche Tools er in welcher Reihenfolge aufruft, und verknüpft die Ergebnisse: „privilegiert“ + „Passwort läuft nie ab“ + „lange nicht angemeldet“ ergibt zusammen ein relevantes Finding. - Rechts typische Findings aus der Demo. Das orange markierte – der Service Account „svc-backup“ mit nicht ablaufendem Passwort – ist das Finding, das wir gleich live vom Finding zum Fix bringen. - Für Admins: Jedes Finding ist evidenzbasiert – der Agent nennt, welches Tool welche Daten geliefert hat. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~26 Min.). ÜBERGANG: „Bevor wir live gehen: die Landkarte der Demo in zwölf Schritten.“

## Slide 15: So läuft die Demo
Vom Assessment bis zum optionalen Rollback – in fünfzehn Schritten
Detect
1
Agent analysiert das AD
2
Nutzt mehrere MCP Tools selbst
3
Erstellt Assessment Report
Assess
4
Findings mit Evidenz einordnen
5
Fokus: svc-backup
6
Nur ein Plan – keine Änderung
Approve
7
Umsetzung anfordern
8
Remediation MCP ruft disable_user
9
Human Approval – bewusst stoppen
10
Freigabe erteilen
11
svc-backup wird deaktiviert
12
Protokolliert über API Management
Verify
13
Read-only MCP prüft unabhängig
14
Ergebnis: Enabled = false
15
Optional: Rollback mit enable_user
Worauf Sie achten sollten
Der Agent wählt die Tools selbst · Analyse und Änderung sind getrennte Schritte · Vor dem Approval passiert nichts · Die Verifikation läuft über einen anderen Pfad
Remediate
Notes: KERNBOTSCHAFT: Die Demo folgt exakt dem roten Faden Detect → Assess → Approve → Remediate → Verify. Diese Folie gibt dem Publikum die Landkarte (fünf Phasen, fünfzehn Schritte), bevor es losgeht – und ist meine Fallback-Folie, falls die Technik streikt. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Die fünf Phasen mit je drei Schritten kurz durchgehen – nicht alles vorlesen, nur den Bogen zeigen. - Den orangen Kasten betonen: Darauf soll das Publikum achten – Tool-Auswahl durch den Agenten, Trennung Analyse/Änderung, der Stopp vor dem Approval, die unabhängige Verifikation. - Erwartungsmanagement: Live-Demos können haken; die Architektur dahinter ist das Entscheidende. FALLBACK: Falls die Demo nicht läuft, diese Folie plus Architektur-Folie und Approval-Folie nutzen, um die fünfzehn Schritte zu erzählen. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~27,5 Min.). ÜBERGANG: „Dann wechseln wir jetzt in die Demo-Umgebung.“

## Slide 16: Live Demo
Vom Finding zum Fix
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Ein AI Agent analysiert ein klassisches Active Directory, korreliert Findings und bereitet die Remediation vor – mit Human Approval.
▶
▶
▶
▶
🔍
Detect
🧠
Assess
✋
Approve
🛠
Remediate
✅
Verify
Notes: KERNBOTSCHAFT: Fünf Schritte – Detect, Assess, Approve, Remediate, Verify. Diese Folie bleibt während der Demo im Hintergrund stehen. DAUER: 0,5 Min. Ansage + ca. 15 Min. Live-Demo (Start bei ~27,5 Min., Ende bei ~42,5 Min.). Zeitbudget je Phase: Detect 4 Min. · Assess 3 Min. · Approve 3 Min. · Remediate 2 Min. · Verify/Rollback 3 Min. MODERATIONSLEITFADEN LIVE-DEMO: 1. Assessment starten – im Foundry Agent: „Analysiere unser Active Directory auf Security-Risiken und erstelle einen Assessment Report.“ Zeigen, wie der Agent selbstständig mehrere MCP Tools aufruft (get_privileged_groups, get_inactive_users, get_password_policy_violations, audit_admin_accounts). 2. Findings kurz einordnen – Report zeigen: privilegierter Account mit nicht ablaufendem Passwort, Service Account mit nicht ablaufendem Passwort, Konzentration administrativer Rollen, potenziell stale privilegierte Accounts. Betonen: evidenzbasiert, jedes Finding nennt seine Datenquelle. 3. svc-backup auswählen – „Fokussiere auf das Finding zu svc-backup.“ 4. Remediation-Plan zeigen – Agent erstellt zunächst NUR einen Plan (keine Änderung). Hier kurz innehalten: Analyse und Änderung sind getrennte Schritte. 5. Disable anfordern – „Setze die Remediation um und deaktiviere svc-backup.“ 6. Vor dem Approval bewusst stoppen – die Human-Approval-Abfrage erscheint. NICHT sofort klicken. 7. Sicherheitsmodell erläutern – jetzt läuft der Aufruf über den separaten Remediation MCP (ca-ad-mcp-remediation, svc-mcp-remediate). Ohne Freigabe passiert nichts. Rückbezug auf die Architektur-Folie. 8. Approval bestätigen – Freigabe erteilen, disable_user wird ausgeführt. 9. Über Read-only MCP verifizieren – „Prüfe den Status von svc-backup.“ get_user über den Read-only-Pfad liefert: Enabled = false. Betonen: anderer Server, anderer Account – unabhängige Verifikation. 10. Optional Rollback – „Aktiviere svc-backup wieder.“ Erneut Human Approval, enable_user, danach Verifikation Enabled = true. FALLBACK: Falls die Live-Demo technisch nicht funktioniert (Netzwerk, Foundry, DC nicht erreichbar): Zurück zur Architektur-Folie (Folie 5) und zur Prozessfolie (Folie 9) – den Ablauf Detect → Assess → Approve → Remediate → Verify anhand der Diagramme und der Screenshot-Platzhalter erläutern. Die Kernaussagen (zwei Pfade, Least Privilege, Human Approval, unabhängige Verifikation) funktionieren auch ohne Demo. ÜBERGANG NACH DER DEMO: „Was haben wir gerade gesehen? Kurz zusammengefasst …“

## Slide 17: Governance-Checkliste
Was vor dem ersten Agenten im Active Directory geklärt sein sollte
✓
Scope definieren
Welche Fragen darf der Agent stellen, welche Aktionen vorschlagen, welche ausführen?
✓
Least Privilege technisch
Eigene Service Accounts je Pfad, gezielte Delegation statt Admin-Gruppen
✓
Read und Write trennen
Zwei MCP-Server, zwei Container, zwei Berechtigungssätze
✓
Approval-Regeln festlegen
Welche Tools brauchen Freigabe, wer darf freigeben, wie wird eskaliert?
✓
Audit und Logging
Jeder Tool-Aufruf über API Management protokolliert – auswertbar und revisionsfähig
✓
Rollback vorsehen
Jede Remediation hat einen definierten Rückweg (z. B. enable_user)
✓
Evidenzpflicht
Kein Finding ohne Datenquelle – der Agent muss zeigen, woher er es weiß
✓
Pilot statt Big Bang
Mit Read-only in einer OU oder Testdomäne starten, dann erweitern
Diese acht Punkte sind in der Demo-Umgebung umgesetzt – sie sind der Unterschied zwischen Experiment und Betrieb.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Governance ist eine Checkliste, keine Philosophie. Acht konkrete Punkte, die vor dem produktiven Einsatz geklärt sein müssen – und die in der Demo bereits umgesetzt sind. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Linke Spalte: Scope, Read/Write-Trennung, Audit, Evidenzpflicht. Rechte Spalte: Least Privilege, Approval-Regeln, Rollback, Pilot. - Rückbezug auf die Demo: Wir haben gerade Punkte 2, 3, 4, 5, 6 und 7 live gesehen. - Für IT-Leiter: Das ist die Diskussionsgrundlage für Security, Compliance und Betrieb. Für Admins: Das ist die technische To-do-Liste. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~45,5 Min.). ÜBERGANG: „Bei aller Begeisterung – wo sind die Grenzen?“

## Slide 18: Chancen und Grenzen
Nicht alles sollte autonom passieren
Chancen
Ein Assessment-Durchlauf statt vieler einzelner Abfragen und Skripte
Korrelation von Findings über Gruppen, Konten und Richtlinien hinweg
Nachvollziehbare Remediation-Pläne mit Evidenz für jedes Finding
Entlastung der Administratoren bei wiederkehrenden Prüfungen
Der Agent erweitert das Team – die Sicherheitsarchitektur entscheidet, was er tatsächlich darf.
Grenzen und Leitplanken
Nicht alles sollte autonom durchgeführt werden – kritische Änderungen bleiben beim Menschen
MCP-Tooling und Berechtigungen bestimmen, was tatsächlich möglich ist
AI-Ausgaben müssen evidenzbasiert und prüfbar sein – kein Vertrauen ohne Daten
Human-in-the-Loop bleibt insbesondere für kritische Änderungen relevant
Notes: KERNBOTSCHAFT: Der Ansatz ist wertvoll, aber kein Selbstläufer. Was der Agent kann, bestimmen Tooling und Berechtigungen – und kritische Änderungen bleiben eine menschliche Entscheidung. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Chancen: ein Durchlauf statt vieler Skripte, Korrelation über Datenquellen hinweg, nachvollziehbare Pläne, Entlastung bei wiederkehrenden Prüfungen. - Grenzen: Nicht alles autonom. Der Agent kann nur, was das MCP-Tooling anbietet und die Berechtigungen erlauben – das ist Grenze und Schutz zugleich. Ausgaben müssen evidenzbasiert sein; ein Finding ohne Datenquelle ist kein Finding. Human-in-the-Loop ist bei kritischen Änderungen Pflicht, nicht Option. - Ehrlich bleiben: Die Demo zeigt bewusst einfache Aktionen (disable/enable). Komplexere Remediations (Gruppenmitgliedschaften, GPOs) brauchen weitere Tools und noch feinere Delegation. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~47 Min.). ÜBERGANG: „Wie kommt man vom Experiment in den Betrieb? Ein Weg in vier Stufen.“

## Slide 19: Vom Piloten zum Betrieb
Ein möglicher Weg in vier Stufen
Stufe 1
Read-only Assessment
Agent liest nur. Findings, Reports, Korrelation. Kein Schreibzugriff – null Risiko für den Betrieb.
Stufe 2
Assisted Remediation
Agent schlägt vor, Mensch gibt frei. Einfache, reversible Aktionen wie disable/enable.
Stufe 3
Erweiterte Tools
Gruppen, Passwort-Rotation, Attribute – jeweils gezielt delegiert und mit Approval.
Stufe 4
Integration
Anbindung an SIEM, ITSM und Ticketing – Findings werden zu Vorgängen, Approvals zu Workflows.
Jede Stufe erweitert, was der Agent darf – nie, was er umgehen kann.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Der Weg in den Betrieb ist stufenweise. Jede Stufe erweitert kontrolliert die Berechtigungen – die Sicherheitsarchitektur bleibt dieselbe. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Stufe 1: Read-only – das kann jedes Unternehmen sofort starten, null Risiko. - Stufe 2: Assisted Remediation – das ist der Stand der heutigen Demo. - Stufe 3: weitere Tools, jedes einzeln delegiert und mit Approval – nie „Domain Admin für den Agenten“. - Stufe 4: Integration in SIEM/ITSM – Findings werden zu Tickets, Approvals zu bestehenden Change-Prozessen. - Die Treppe steigt: Jede Stufe erweitert, was der Agent DARF – nie, was er umgehen kann. HINWEIS FÜR MICH: Dies ist ein Vorschlag, kein Produkt-Roadmap-Versprechen – so formulieren. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~48,5 Min.). ÜBERGANG: „Vier Dinge, die Sie mitnehmen sollten.“

## Slide 20: Takeaways
Vier Aussagen, die hängen bleiben sollen
1
MCP macht klassische Infrastruktur für AI Agents kontrolliert zugänglich.
2
3
Ein AI Agent braucht keine weitreichenden Admin-Rechte: Assessment und Remediation lassen sich mit Least Privilege technisch trennen.
4
Human Approval schafft den kontrollierten Übergang von Analyse zu Änderung – die Sicherheitsarchitektur entscheidet, was der Agent darf.
Der Mehrwert entsteht durch Orchestrierung und Korrelation mehrerer Tools – nicht durch einzelne Abfragen.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Vier Aussagen, die hängen bleiben sollen. WAS ICH SAGE (ca. 1 Min.) – jede Aussage in einem Satz: 1. MCP macht klassische Infrastruktur wie Active Directory für AI Agents kontrolliert zugänglich – über definierte Tools statt direktem Zugriff. 2. Der eigentliche Mehrwert entsteht nicht durch einzelne Abfragen, sondern weil der Agent mehrere Tools orchestriert und Informationen korreliert. 3. Ein AI Agent braucht nicht automatisch weitreichende administrative Rechte – Assessment und Remediation lassen sich technisch trennen und mit Least Privilege umsetzen. 4. Human Approval ermöglicht den kontrollierten Übergang von Analyse zu tatsächlicher Änderung. AI Agents können Administratoren unterstützen – die Sicherheitsarchitektur entscheidet aber darüber, was sie tatsächlich dürfen. DAUER: ca. 1 Minute (Stand: ~49,5 Min.). ÜBERGANG: „Vielen Dank – ich freue mich auf Ihre Fragen.“

## Slide 21: Vielen Dank
We Care. We Collaborate. We Deliver.
Ihre Fragen?
Vom Finding zum Fix – Active Directory Security mit AI Agents und Model Context Protocol (MCP)
Gerne zeige ich die Demo-Umgebung, die MCP-Tools und das Berechtigungsmodell im Detail – im Anschluss oder per E-Mail.
Kontakt
Michael Herpers
Senior Manager
Technology Consulting – Microsoft
Protiviti GmbH · Düsseldorf
michael.herpers@protiviti.com
+49 151 52234253
www.protiviti.de
© 2026 Protiviti GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Notes: KERNBOTSCHAFT: Abschluss und Einladung zur Diskussion. WAS ICH SAGE (ca. 0,5 Min. + Fragen/Puffer 2–3 Min.): - Danke für die Aufmerksamkeit. Wer die Demo-Umgebung oder die MCP-Tools im Detail sehen möchte: gerne im Anschluss oder per E-Mail. - Typische Fragen, auf die ich vorbereitet bin: Wie wird die Delegation für svc-mcp-remediate konkret gesetzt? Wie wird das Logging in APIM ausgewertet? Was passiert bei Prompt Injection? Welche weiteren Tools sind geplant? HINWEIS FÜR MICH: Telefonnummer auf dieser Folie ergänzen (Platzhalter „+49 XXX“ aus der Vorlage).

## Slide 22: Was haben wir gerade gesehen?
Vom natürlichsprachigen Auftrag bis zur unabhängigen Verifikation
[SCREENSHOT: Foundry Security Assessment]
Der Agent orchestriert mehrere Tools und erstellt den Assessment Report mit evidenzbasierten Findings.
[SCREENSHOT: Human Approval vor disable_user]
Erst nach manueller Freigabe wird svc-backup deaktiviert – der Read-only MCP verifiziert anschließend: Enabled = false.
Natural Language
Tool Orchestration
Evidence
Finding
Approval
Remediation
Verification
Notes: KERNBOTSCHAFT: Der komplette Flow – Natural Language → Tool Orchestration → Evidence → Finding → Approval → Remediation → Verification – ist in der Demo sichtbar geworden. Jeder Schritt ist nachvollziehbar. WAS ICH SAGE (ca. 1,5 Min.): - Oben den Ablauf einmal durchgehen und auf die Demo zurückbeziehen: Ein Satz in natürlicher Sprache, der Agent hat mehrere Tools orchestriert, Evidenz gesammelt, daraus Findings gebildet, für die Änderung eine Freigabe eingeholt, umgesetzt und unabhängig verifiziert. - Die Farben entsprechen der Architektur: teal = lesend, orange = Human Approval, navy = schreibend, grün = verifiziert. - Screenshot-Platzhalter: Hier werden nach der Demo-Aufnahme echte Screenshots eingefügt (Foundry Security Assessment; Human-Approval-Dialog vor disable_user). Bis dahin sind es bewusst Platzhalter – keine gestellten Bilder. DAUER: ca. 1,5 Minuten (Stand: ~44 Min.). ÜBERGANG: „Was braucht es, um so etwas im eigenen Unternehmen verantwortungsvoll einzusetzen? Eine Checkliste.“ HINWEIS FÜR MICH: Die zwei grauen Rahmen durch echte Screenshots ersetzen (Bild einfügen, Rahmen löschen).